## Slide 1: プレパラートの作成
内容
顕微鏡観察のための，適当なプレパラートをつくる技術を身につける。

## Slide 2: 実験の流れ
● 実験の準備
① 試料の作成
② 染色・マウント（封入）
③ （必要であれば）細胞の展開

## Slide 3: 観察，実験の準備
必要な器具，材料，薬品を分配する。

## Slide 4: ①試料の作成 そのまま－１
柔らかい材料は，小片をスライドガラスに取る。（例：イシクラゲ）

## Slide 5: ①試料の作成 そのまま－２
液状の材料は，スライドガラスに滴下する。（例：ヨーグルト）

## Slide 6: ①試料の作成 そのまま－３
層の薄いものは，スライドガラスに取る。（例：オオカナダモ）
Notes: 観察したい面を上にする。
表側の細胞はやや大きく，裏側の細胞は細長く小さい。

## Slide 7: ①試料の作成 加工－１
細胞のつながりが弱い材料は，スライドガラスにこすりつける。（例：バナナ）

## Slide 8: ①試料の作成 加工－２
直接こすりつけられないものは，爪楊枝などでこすり取る。（例：口腔上皮細胞）

## Slide 9: ①試料の作成 加工－３
はがれやすい表皮は，四角く傷をつけてピンセットではぎ取る。（例：タマネギ）

## Slide 10: ①試料の作成 加工－４
はがしにくい表皮は，裂いた断面の表皮部分を取る。（例：レタス）

## Slide 11: ①試料の作成 加工－５
固めの組織は，カミソリで薄い切片をつくる。（例：パプリカ）

## Slide 12: ①試料の作成 加工－６
薄片をつくりにくいものは，カミソリを重ねたもので薄い切片をつくる。（例：ネギ）

## Slide 13: ①試料の作成 加工－７
薄片をつくりにくい動物組織は，凍結させカミソリで薄い切片をつくる。（例：腎臓）

## Slide 14: ①試料の作成 加工－８
２枚のカミソリの間に隙間を作った用具で薄い切片をつくる。（例：腎臓）

## Slide 15: ①試料の作成 固定－１
染色と固定が同時に行いにくい場合は，固定液で固定をする。（例：根端分裂組織）

## Slide 16: ①試料の作成 固定－２
他に，風乾固定やメタノール固定などがある。（例：メタノール）

## Slide 17: ①試料の作成 固定－３
細菌の固定として，火炎固定がある。《動画》
Notes: ２回ほど，火の上を通過させ温度をあげてから，１～２秒あぶる。

## Slide 18: ①試料の作成 解離
必要であれば，固定後に解離処理をする。（例：根端分裂組織）

## Slide 19: ①試料の作成 ほぐし
必要であれば，染色しやすいように柄付き針等でほぐす。（例：根端分裂組織）

## Slide 20: ②マウント（封入） そのまま
湿気を嫌うものなどは，そのままカバーガラスをかける。（例：花粉）

## Slide 21: ②マウント（封入） 水封－１
生きた細胞を観察する。水を滴下し，カバーガラスをかける。

## Slide 22: ②マウント（封入） 水封－２
動物細胞などは等張液（生理食塩水など）を滴下し，カバーガラスをかける。

## Slide 23: ②マウント（封入） 染色
染色液を滴下し，一定時間置いてからカバーガラスをかける。

## Slide 24: ③細胞の展開 指による
必要に応じて，カバーガラスの上にろ紙をのせ，指で押しつぶす。

## Slide 25: ③細胞の展開 道具による
染色体の観察などでは，カバーガラスの上から，爪楊枝などで叩いて展開する。